## Slide 1: Моделирование отклика детектора ТРЕК при регистрации групп мюонов от первичных космических лучей сверхвысоких энергий
Николаенко Р.В., Воробьёв В.С., Задеба Е.А., Трошин И.Ю., Хомчук Е.П.
Международная молодёжная школа-конференция по ядерной физике и технологиям
Ноябрь 2020 г.

## Slide 2
Экспериментальные и расчетные дифференциальные спектры локальной плотности мюонов для зенитных углов 35° (a), 50° (б), 65° (в) и 78° (г). Точки –– экспериментальные данные; сплошные и штриховые кривые –– расчет с моделями QGSJET01 и SIBYLL 2.1 соответственно. Нижние пары кривых на каждом рисунке –– первичные протоны, верхние –– ядра железа.
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОТОКА КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ СВЕРХВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА СПЕКТРОВ ЛОКАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МЮОНОВ
Введение

## Slide 3
264 дрейфовые камеры
Площадь одной камеры 2 м2
Площадь детектора – 250 м2
Координатно-трековый детектор ТРЕК
Детектор ТРЕК состоит из 264 дрейфовых камер, расположенных поровну в двух его плоскостях, в одной плоскости камеры расположены горизонтально, а в другой - вертикально, что позволяет восстанавливать пространственные углы регистрируемой группы.

## Slide 4
Дрейфовая камера ИФВЭ
Координатная точность ~ 1 мм
Угловая точность ~ 1.7°
Состав газовой смеси:
94% Ar + 6% CO2
Время дрейфа электронов ~ 6 мкс
Скорость дрейфа – 0.04 мм/нс
Схематический разрез камеры, вид с торца

## Slide 5
Схема программного комплекса моделирования
CORSIKA
ПКЛ
ПКЛ
Частицы
ШАЛ
Geant4
Частицы, попавшие в ДК
Результаты регистрации группы
Garfield++
Отклик ДК
Представлена схема процесса моделирования отклика детектора ТРЕК при регистрации потока частиц ШАЛ. Красной пунктирной линией выделены процессы, описание которых приведено в данном докладе.

## Slide 6
Создание модели детектора ТРЕК
Модель здания НЕВОД и пристройки с расположенным в ней детектором ТРЕК (отображения облицовки и крыши пристройки отключены для наглядности).
Несущая конструкция облицовки
Внешняя плоскость
Внутренняя плоскость

## Slide 7
Пакет CADMesh
Пакет CADMesh позволяет Geant4 создавать тела при инициализации геометрии напрямую из stl-файлов, созданных в САПР. Для полученного тела доступны любые стандартные процедуры в Geant4.
Результат трансляции геометрии металлоконструкции детектора ТРЕК, вместе со зданием НЕВОД и размещёнными дрейфовыми камерами. Отображение облицовки также отключено.

## Slide 8
Пример события
Пример моделирования регистрации группы мюонов энергии 100 ГэВ (загрузка из CORSIKA не используется). Отображение геометрии здания сделано частично прозрачным для наглядности. Красным отображаются треки отрицательно заряженных частиц, синим – положительно.

## Slide 9
Обработка данных о событиях
Ошибки в определении множественности мюонов
Распределения получены в результате моделирования 5105 событий с зенитным углом 60°и азимутальным углом 0° , при фиксированной энергии запускаемых мюонов – 10 ГэВ и 100 ГэВ и заданной плотности группы в 100 частиц на площадь установки.

## Slide 10
CORSIKA
Уровень записи частиц
Пользователь задаёт положение уровней записи частиц – при достижении какой-либо частицей этой высоты над уровнем моря CORSIKA записывает информацию о частице в файл вывода.

## Slide 11
IGESICA
(Input for GEant4 SImulation from Corsika data generation Algorithm)
Здесь показан вид сверху на матрицу из параллелепипедов, на которую был запущен ШАЛ от протона энергии 1018 эВ, пришедший под зенитным углом около 70 градусов. Красным отображаются отрицательно заряженные частицы, синим – положительно.
Программа, реализованная в Geant4, проводит частицы ШАЛ через слой воздуха толщиной 20 м.

## Slide 12
Пример события
Пример моделирования события с высокой плотностью мюонов в группе по данным из CORSIKA (отчетливо видна поверхность параллелепипеда, с которой запускались частицы).

## Slide 13
Заключение
Создан программный комплекс, предназначенный для моделирования всего процесса регистрации частиц ШАЛ в детекторе ТРЕК от первого взаимодействия частицы ПКЛ с атмосферой до срабатывания дрейфовых камер.
Программа моделирования в Geant4 проводит первичный анализ событий.
Программа осуществляет вывод информации, передаваемой в Garfield++.
Создан и протестирован алгоритм IGESICA для преобразования формата записи данных о частицах ШАЛ из CORSIKA.
В программе CORSIKA смоделирован ряд ливней с энергиями 1017÷1019 эВ, генерируемых первичных протоном. Более 50 ливней переведены посредством алгоритма IGESICA в формат серий событий, пригодных для использования в моделировании детектора ТРЕК в Geant4.

## Slide 14
Спасибо за внимание!