## Slide 1: РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СТЕНДА ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ФОТОЭЛЕКТРОННЫХ УМНОЖИТЕЛЕЙ КАЛИФ-8
Савельев К.М., Пасюк Н.А.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Научно-образовательный центр НЕВОД
19 ноября 2020 года
Международная молодежная школа-конференция по ядерной физике и технологиям

## Slide 2
Применение и значимость фотоэлектронных умножителей (ФЭУ)
В Экспериментальном комплексе НЕВОД фотоэлектронные умножители (ФЭУ) являются регистрирующим элементом большинства детекторов и установок.
В связи с масштабом использования ФЭУ и ограниченным периодом их жизни, появляется необходимость калибровки больших количеств ФЭУ. Эту проблему должен решить разрабатывающийся в данный момент автоматизированный стенд для калибровки фотоэлектронных умножителей КАЛИФ-8, предназначенный для одновременной автоматизированной калибровки восьми ФЭУ.
Модели ФЭУ используемые в детекторах ЭК НЕВОД
1) ФЭУ-200, 2) Philips XP3462, 3) ФЭУ-85
1
2
3

## Slide 3
Черенковский водный детектор (ЧВД)
ЧВД является основой Экспериментального комплекса НЕВОД. Детектор предназначен для исследования стволов широких атмосферных ливней (ШАЛ) и измерения энерговыделения мюонов.
Детектирующая система ЧВД представляет собой пространственную решётку, в узлах которой располагаются квазисферические модули (КСМ), регистрирующие черенковское излучение. Решетка сформирована из 25 гирлянд, в каждой из которых расположено 3 или 4 КСМ.
Всего в ЧВД размещен 91 КСМ (546 фотоумножителей ФЭУ-200).
Расположение КСМ в объёме ЧВД

## Slide 4
Система калибровочных телескопов (СКТ)
Установка СКТ предназначена для регистрации электронной и мюонной компонент ШАЛ в области энергий космических лучей 1014-1018 эВ и калибровки отклика КСМ. Счётчики располагаются в двух плоскостях перекрывая сверху и снизу рабочий объём ЧВД (расстояние между плоскостями – 9.45 м.).
В каждой плоскости – 40 счётчиков, расставленных в шахматном порядке на площади 8.2 × 10.4 м2.
Всего используется 80 фотоумножителей ФЭУ-85
Общий вид расположения детекторов СКТ на крышке и на дне ЧВД
Устройство счётчика СКТ

## Slide 5
Установка НЕВОД-ШАЛ
Установка НЕВОД-ШАЛ предназначена для регистрации электронно-фотонной компоненты ШАЛ, состоит
из 9 кластеров, в каждом кластере – 4 станции, в каждой станции – 4 счётчика.
Всего 12 кластеров – 48 станций – 144 счетчика Расстояния между кластерами 50 м.
Общая площадь детектора – 2*104 м2
Всего используется 144 ФЭУ Philips XP3462
Устройство счётчика НЕВОД-ШАЛ

## Slide 6
Установка ПРИЗМА-32 основана на новом методе регистрации широких атмосферных ливней ШАЛ с помощью запаздывающих тепловых нейтронов, сопровождающих ШАЛ. Предназначена для изучения спектра и состава космических лучей посредством анализа нейтронной компоненты ШАЛ.
Установка состоит из 32 детекторов, разбитых на два кластера по 16 детекторов.
Общая площадь установки – около 450 м2
В каждом счетчике установлен фотоумножитель
ФЭУ-200 (всего 32 ФЭУ).
Установка ПРИЗМА-32
Устройство счётчика ПРИЗМА-32

## Slide 7: Установка УРАН
Установка УРАН предназначена для исследования нейтронной компоненты ШАЛ в области энергий космических лучей 1013-1016 эВ. Состоит из 6 кластеров, по 12 счётчиков в каждом.
Общая площадь установки – порядка 103 м2.
В каждом счетчике установлен фотоумножитель
ФЭУ-200 (всего 72 ФЭУ).
Устройство счётчика УРАН

## Slide 8
коэффициент усиления при фиксированном напряжении питания;
диапазон линейности;
скорость счёта темновых импульсов при разных порогах;
временная задержка и джиттер в режиме одноэлектронной и многоэлектронной подсветок;
напряжение питания фотоумножителя, обеспечивающее требуемый коэффициент усиления динодной системы (для ФЭУ-200 в ЧВД – это 106);
относительная чуствительность.
Стенд позволяет измерять следующие характеристики ФЭУ:

## Slide 9: Конструкция стенда
Стенд необходим для автоматизированного тестирования ФЭУ с плоскими и полусферическими фотокатодами диаметром от нескольких сантиметров (ФЭУ-85) до 20 сантиметров.
Стенд представляет из себя восемь светоизолированных зачернённых ячеек с установочными местами для ФЭУ, тремя светодиодами с рассеивателем в каждой и блок электроники. Один из светодиодов используется для одноэлектронной подсветки, остальные два – для многоэлектронной подсветки. Для установки разных типов ФЭУ в ячейке используются фанерные проставки разных диаметров.
Устройство и внешний вид стенда КАЛИФ-8

## Slide 10: Блок электроники стенда
Принципиальная схема системы подсветки
Блок электроники
Система посветки управляется контроллером Arduino nano, команды которому можно посылать с компьютера, позволяет независимо устанавливать различные уровни подсветки каждого светодиода. Сигналы с ФЭУ поступают на плату АЦП. Высоковольтный источник питания ФЭУ также подключён к компьютеру, что позволяет автоматически подбирать оптимальное напряжение питания ФЭУ.
Система позволяет проводить до 20 измерений в секунду.

## Slide 11: Программное обеспечение
В качестве основы системы подсветки стенда был выбран контроллер Arduino nano. Его преимущества:
простота и скорость написания кода;
низкая стоимость;
встроенный программатор;
наличие готовых библиотек для работы с протоколом I2C, необходимых для работы с модулями ЦАП MCP4725
Был разработан протокол передачи параметров, написаны два основных режима работы – отправка команды для триггера напрямую с компьютера и режим зажигания СИД с заданной частотой при фиксированном значении кода подсветки. Также были написаны функции отлова ошибок в командах, посылаемых контроллеру.
Микроконтроллер Arduino nano
Модуль ЦАП MCP4725

## Slide 12: Настройка стенда
Зависимость амплитуды отклика ФЭУ от кода подсветки для каналов многоэлектронной подсветки для первых трёх ячеек
После сборки электроники была произведена настройка стенда. Шина триггеров каждого канала светодиодов – общая для всех ячеек стенда, поэтому необходимо было убедиться, что не происходит зажигания СИД, на которых установлен нулевой код подсветки при подаче на них триггера.
Первые три ячейки были настроены так, чтобы порог срабатывания был равен 350.
Порог срабатывания – значение кода подсветки, при котором есть отклик ФЭУ в 50% случаев.
Для этих ячеек также были сняты зависимости амплитуды отклика ФЭУ от кода подсветки.

## Slide 13: Заключение
Разработан и собран стенд для поточного тестирования фотоэлектронных умножителей различных типов
Разработана электроника и прошивка для электроники стенда
Разработано ПО для управления и первоначальной настройки стенда
Проведена настройка системы подсветки

## Slide 14: Спасибо за внимание!